## Slide 1
World One Powerful Presentation Template
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỆ THỐNG NHÚNG VÀ THIẾT KẾ GIAO TIẾP NHÚNG
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN BỒN CẦU TỰ ĐỘNG
GIẢNG VIÊN: TS. PHẠM VĂN TIẾN
SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM NGỌC LÂM 20182628
NGUYỄN HUY NAM 20182695
NGUYỄN VIỆT THI 20182798
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 2
Giới thiệu
Mô hình hóa hệ thống
Thiết kế hệ thống
Triển khai trên FPGA
Kiểm thử
NỘI DUNG
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 3: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
03
CÔNG VIỆC/ THÀNH VIÊN | NGỌC LÂM | VIỆT THI | HUY NAM
Thiết kế | Mô tả chức năng Thiết kế RTL | Package IP Tổng hợp trên Vivado | Mô tả chức năng Thiết kế phần cứng Mô hình hóa hệ thống bằng UML và SystemC
Triển khai & Kiểm thử | Lên kế hoạch kiểm thử Mô phỏng QuestaSim Kiểm thử trên FPGA | Implement FPGA | 
Báo cáo | Viết bản báo cáo (.docx) | Viết bản báo cáo (.docx) | Viết báo cáo (.doc) Lập bản thuyết trình(.pptx)
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 4: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỒN CẦU TỰ ĐỘNG
ESBLF, 2021.1, 12981
01
04
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 5: GIỚI THIỆU VỀ BỒN CẦU TỰ ĐỘNG
05
Giới thiệu chung:
  Bồn cầu tự động là một bồn cầu được tự động hóa và cải tiến để trở nên thông minh hơn phục vụ nhu cầu của người sử dụng.
  Chức năng:
  Xịt vệ sinh theo các chế độ (xịt hậu môn, xịt dành cho phụ nữ)
  Sấy khô tự động
  Xả nước tự động theo các chế độ (đi nặng, đi nhẹ)
  Tự động làm ấm nước và bệ ngồi khi nhiệt độ môi trường thấp
  Nắp bồn cầu đóng mở tự động khi có người đến gần
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 6: GIỚI THIỆU VỀ BỒN CẦU TỰ ĐỘNG
06
Thông số kĩ thuật:
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ
Processor | Xilinx Zynq®-7000 All Programmable SoC
Temperature threshold (oC) | 20
Temperature sensor | DHT11
Detect defecate/urinate threshold (sec) | 60
Spray time | 20 sec
Drying time | 20 sec
Discharge time | 3 sec
Power Supply | AC 220V
Power of Processor | 1.679 W
Frequency of Processor | 10 MHz
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 7: GIỚI THIỆU VỀ BỒN CẦU TỰ ĐỘNG
07
Yêu cầu về công nghệ:
Dễ điều khiển
An toàn tuyệt đối cho người dùng
Xử lí các tình huống phát sinh chuẩn xác
Tiết kiệm điện năng
Dễ dàng nâng cấp chỉnh sửa, bảo trì
Đảm bảo tính thời gian thực
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 8: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG SYSTEM MODELING
02
08
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 9: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
09
Mô hình hóa hệ thống bằng UML (Unified Modeling Language)
Từ mô tả chức năng xác định được các sơ đồ:
Use case diagram
Class diagram
State diagram
Sequence diagram
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 10: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
10
Use case diagram
Tác nhân trong hệ thống bồn cầu tự động là người sử dụng, đây là vai trò của con người khi tương tác với hệ thống. Người sử dụng tương tác với hệ thống.
Biểu đồ use case cho thấy tác nhân có mối quan hệ với các chức năng của hệ thống: Đóng/mở nắp bồn cầu, làm ấm nước, tự động xịt, sấy khô, xả nước, tự chiếu sáng.
02
Use case diagram của bồn cầu tự động
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 11: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
11
Class diagram
02
Class diagram của hệ thống bồn cầu tự động
EMBLF, 2021.2, 133385
Notes: Hệ thống bồn cầu tự động gồm hai phần chính là Toilet control và Software. Toilet control là thành phần chính của hệ thống, có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các đầu vào như nút bấm,… đồng thời tương tác với phần mềm để điều khiển toilet. Phần mềm xử lý các trạng thái, nhận tín hiệu từ các cảm biến để đưa ra các tín hiệu gửi tới màn hình, toilet control,…

## Slide 12: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
12
State diagram
Thể hiện luồng hoạt động của hệ thống
02
State diagram của bồn cầu tự động
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 13: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
13
Sequence diagram
Sequence diagram cho hệ thống xịt vệ sinh
Sequence diagram cho hệ thống sấy khô
Sequence diagram cho hệ thống xả nước tự động
Sequence diagram cho hệ thống làm ấm tự động
Sequence diagram cho hệ thống đèn
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 14: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
14
Sequence diagram
02
Sequence diagram của hệ thống xịt vệ sinh
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 15: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
15
Sequence diagram
02
Sequence diagram của hệ thống xả tự động
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 16: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG
16
Mô hình hóa hệ thống bằng SystemC
Từ yêu cầu kĩ thuật xác định sơ đồ hệ thống sử dụng SystemC. Hệ thống gồm 4 class chính:
Class main
Class Toilet
Class Software
Class DHT11
02
Sơ đồ hệ thống bồn cầu tự động sử dụng SystemC
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 17: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DESIGN SYSTEMS
03
17
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 18: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
18
Mô tả hoạt động
• Khi có người đến gần nắp bồn cầu sẽ tự động mở lên. Hệ thống làm nóng sẽ tự động làm nóng khi nhiệt độ thấp.
• Người sử dụng ngồi vào. Khi đi vệ sinh xong, người dùng sẽ chọn kiểu xịt và bấm nút xịt nước. Nếu tự động xịt, sấy được chọn, bồn cầu sẽ đưa vòi xịt và xịt theo kiểu xịt mà người dùng đã chọn trong 20 giây. Sau đó chuyển sang chức năng sấy khô trong 20 giây.
• Sau khi sấy khô hoặc người dùng không chọn chức năng tự động xịt, sấy thì sẽ chuyển sang bước xả nước. Người dùng đứng lên khỏi bệ ngồi thì bồn cầu sẽ tự động xả nước theo một trong hai chế độ đi nặng hoặc đi nhẹ.
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 19: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
19
Thiết kế sơ đồ ASMD
Các trạng thái:
IDLE: trạng thái chờ
USING: trạng thái có người sử dụng
SPRAY: trạng thái bồn cầu xịt vệ sinh
DRYING: trạng thái sấy khô
DISCHARGE: trạng thái xả nước
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 20: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
20
Thiết kế khối control và datapath
Các trạng thái:
IDLE: trạng thái chờ
USING: trạng thái có người sử dụng
SPRAY: trạng thái bồn cầu xịt vệ sinh
DRYING: trạng thái sấy khô
DISCHARGE: trạng thái xả nước
02
Sơ đồ khối Control và Datapath
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 21: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
21
Thiết kế khối register_block cho system_controller
Thiết kế register block có giao tiếp APB (Advanced Peripheral Bus) được mô tả bằng ngôn ngữ Verilog.
02
Các thanh ghi trong system_controller
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 22: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
22
Thiết kế RTL
Các thiết kế bao gồm:
clock_generator
counter
warn_up
controller
core
smart_toilet_system_top
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 23: THIẾT KẾ PHẦN MỀM
23
Mục tiêu:
Áp dụng phần mềm vào việc hiển thị thông báo và xử lý dữ liệu nhận về từ các cảm biến.
02
Lý do chọn phần mềm:
Xử lý logic dễ hơn phần cứng
Bảo trì hệ thống dễ dàng
Tính tùy biến cao hơn
Hướng triển khai:
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, lập trình trên phần mềm Vivado sử dụng board ZedBoard (Xilinx Zynq®-7000 All Programmable SoC)
Sử dụng hệ điều hành FreeRTOS (Real-time operating system). Đồng thời việc triển khai được viết trên ngôn ngữ C.
EMBLF, 2021.2, 133385
Notes: Trình bày tổng quát về phần mềm thiết kế, cũng như có 1 cái nhìn tổng thể về hệ thống, những vấn đề phát sinh và hướng giải quyết khi gặp vấn đề và đưa ra giải pháp thay thế với những bài toán đã đặt ra.

## Slide 24: THIẾT KẾ PHẦN MỀM
24
Sơ đồ thuật toán:
02
Sơ đồ thuật toán
Khi sử dụng hệ điều hành FreeRTOS, chúng ta sẽ chạy được đồng thời nhiều task và AXI sẽ chia ra các kênh đọc ghi riêng nên ở đây chúng ta sẽ chia làm 2 task:
Đọc dữ liệu (xReadTask)
Ghi dữ liệu (xWriteTask)
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 25: THIẾT KẾ PHẦN MỀM
25
Mô hình giao tiếp giữa vi xử lý và các khối
02
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 26: THIẾT KẾ PHẦN MỀM
26
Giải quyết các vấn đề khi triển khai:
02
Giải quyết vấn đề về kit lập trình: Do nhóm chỉ có 1 bộ kit của một thành viên nên trong quá trình phát triển, gặp đôi chút khó khăn trong việc nạp code lên kit và chạy chương trình. Nhóm đã giải quyết vấn đề bằng cách lập trình chương trình C/C++ độc lập chạy khối logic và chương trình bên ngoài bằng “build-essential” ở trên Ubuntu.
Giải quyết vấn đề về phần cứng các cảm biến: Do không có cảm biến mô tả việc phát hiện người, cảm biến trọng lực và cảm biến phát hiện đi nặng hay đi nhẹ nên nhóm đã quyết định sử dụng các switches, buttons để mô phỏng tín hiệu từ cảm biến. Vì vậy, việc nhận tín hiệu sẽ được nối trực tiếp vào phần cứng.
Giải quyết vấn đề về cảm biến nhiệt độ: Do mới chỉ sử dụng cảm biến nhiệt độ phòng nên việc xác định nhiệt độ nước chưa được tính toán. Để tiện cho việc mô phỏng, ngưỡng làm ấm nước là 30 (oC).
EMBLF, 2021.2, 133385
Notes: Trình bày tổng quát về phần mềm thiết kế, cũng như có 1 cái nhìn tổng thể về hệ thống, những vấn đề phát sinh và hướng giải quyết khi gặp vấn đề và đưa ra giải pháp thay thế với những bài toán đã đặt ra.

## Slide 27: TRIỂN KHAI TRÊN FPGA IMPLEMENT FPGA
04
27
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 28: TRIỂN KHAI TRÊN FPGA
28
Các IP dùng trong hệ thống:
03
Smart toilet system controller (system_controller)
Oled controller (oled_controller)
DHT11 controller (dht11_controller)
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 29: TRIỂN KHAI TRÊN FPGA
29
Smart toilet system controller (system_controller)
03
Khối Register block và khối System controller được triển khai bằng ngôn ngữ verilog.
Sử dụng phần mềm Vivado để đóng gói thành IP system_controller.
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 30: TRIỂN KHAI TRÊN FPGA
30
Oled controller (oled_controller)
03
IP oled_controller sử dụng giao thức SPI để giao tiếp với màn hình oled đã được gắn sẽ trên kit.
Người dùng sẽ cấu hình các giá trị trong thanh ghi để điều khiễn cũng như hiện thị dữ liệu lên màn hình.
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 31: TRIỂN KHAI TRÊN FPGA
31
DHT11 controller (dht11_controller)
03
Bộ dht11_controller điều khiển và xử lý dữ liệu nhận được từ cảm biến DHT11 sau đó dữ liệu đã xử lý được ghi vào các thanh ghi.
Từ đó, vi xử lý có thể đọc nhiệt độ, độ ẩm từ các thanh ghi qua giao thức AXI.
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 32: TRIỂN KHAI TRÊN FPGA
32
Tổng hợp và triển khai trên Vivado
03
Gồm các bước:
Tạo project, thêm các file source code mô tả phần cứng
Tạo block design
Tạo constrain file
Tổng hợp (synthesis)
Triển khai (implement)
Gen bitstream và tạo SDK (Software Development Kit)
Từ đó thu được kết quả như hình bên
Kết quả trên kit FPGA
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 33: KIỂM THỬ VERIFICATION
05
33
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 34: KIỂM THỬ
34
Kế hoạch kiểm thử
04
Các kịch bản kiểm thử:
Trường hợp mặc định
  Xịt hậu môn
  Xả đi nhẹ
Trường hợp người dùng tự xịt
  Người dùng xịt
  Tự động xả
Trường hợp nhiệt độ thấp
  Hệ thống làm ấm hoạt động
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 35: KIỂM THỬ
35
Kết quả mô phỏng các khối trên phần mềm QuestaSim
04
Khối clock_generator:
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 36: KIỂM THỬ
36
Kết quả mô phỏng các khối trên phần mềm QuestaSim
04
Khối controller:
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 37: KIỂM THỬ
37
Kết quả mô phỏng các khối trên phần mềm QuestaSim
04
Khối core:
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 38: PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
38
Do chưa có đủ các cảm biến nên việc thiết kế và kiểm thử gặp khó khăn. Vậy hướng phát triển chính là thiết kế và kiểm thử toàn bộ các chức năng đưa ra.
Tích hợp vào sản phẩm thực tế
Thương mại hóa sản phẩm ra thị trường
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 39: TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC TLTK
Programming Embedded Systems in C and C++
https://www.asic-world.com/systemc/tutorial.html
39
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 40: MÃ NGUỒN
Link source code:
https://github.com/phamngoclam2628/Smart_Toilet_System_Release.git
40
EMBLF, 2021.2, 133385

## Slide 41
Thank you!